| Grosime | Maxim 2 cm; |
| --- | --- |
| Tehnologie | Sistem de determinare a coordonatelor cu senzori de presiune (tip Touch Screen); tabla poate fi folosita cu degetul, marker sau orice alt obiect de tip ‘pointer’; posibilitate de folosire a tablei si in cazul in care suprafata acesteia a fost afectata: zgariata, taiata etc.; |
| Culoare suprafata | Suprafata de culoare alba; |
| Markere | Minim 2; |
| Sensibilitate de scriere si atingere | Minim 480 dot/sec; |
| Viteza de urmărire a semnalului | Maxim 8m/sec; |
| Conectare computer | Standard USB; optional wireless; |
| Rezolutie | Minim 9600x9600, minim 300 dpi; |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 2003, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC 10.X; |
| Accesorii incluse | Cablu USB minim 10m, software, sistem de montare pe perete; optional suprafata pe care se poate scrie cu marker clasic de tip dry; |
| Software | - Software gratuit pentru un numar nelimitat de utilizatori inclus in limba romana cu posibiliatea de selectare si a altor limbi de circulatie international; - Posibilitatea de a lucra pe tabla doar prin atingerea cu degetul (nu necesita markere speciale) – tip touch screen; - Selectarea culorii de scris (negru, rosu, albastru, verde, galben, alb sau orice alta nuanta); - Selectarea functiei de radiera (stergere); - Selectare a functiei „lupa”(mareste si micsoreaza imaginea dorita de pe tabla in diverse forme/marimi); - Facilitate de captare si memorare a imaginii de pe tabla sub forma de ecran intreg sau portiune din ecran la orice dimensiune si forma; - Facilitatea de evidentiere a unei parti selectate de pe tabla; - Functie de tip ‘cortina’ cu rol de dezvaluire a ecranului in toate directiile: sus-jos, stanga-dreapta; - Recunoasterea si convertirea scrisului de mana in scris de tipar; - Posibilitate de mutare a panoului de resurse stanga-dreapta; - Posibilitatea de mutare a barei de instrumente sus-jos pentru un acces cat mai facil la functii; - Rularea softwareului dedicat prin atingerea tablei cu toata palma; - Posibilitate de inregistrare video si audio a prezenatarilor efectuate pe intreaga tabla, pe o portiune de tabla sau pe intreg ecranul; - Posibilitatea de integrare cu aplicatii Microsoft Office si salvare a adnotarilor efectuate in programe de tip Word, Excel, PowerPoint; adnotarile pot fi de tipul: scris, desen de tip mana libera sau orice alta insemnare ultilizand functiile disponibile in softul dedicat; salvarea documentelor este posibila in formatul microsoft office de tip .xls .doc etc; - Permite transmiterea fisierelor prin email direct de pe tabla in formatul lucrat sau .pdf, .ppt, .xls, .jpg, .gif, .html; - Permite autosalvarea documentelor; - Permite blocarea tablei interactive; - Prezentarea paginilor in sistem de tip ‘flipchart’: fiecare pagina poate fi reeditata printr-o simpla atingere. |
| Caracteristici fizice /model | Mini | Medium | Standard | Mare | Maxi |
| Dimensiuni (cm) | 108 x 82 | 128 x 98 | 170 x 129 | 227 x 130 | 253 x 145 |
| Grosime (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suprafata activa (cm) | 99 x 73 | 119 x 89 | 161 x 120 | 218 x 121 | 244 x 136 |
| Diagonala | 123 | 148.6 | 200.8 | 249.3 | 279.3 |
| Format video: | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Greutate (kg) | 12.2 | 14.1 | 19.6 | 26.8 | 33.4 |

- Garantie: minim 12 luni.

- Livrare: maxim 3 zile