CAIET DE SARCINI AMPLIFICATOR

General

- amplificator digital tip priza AV 2x20W (RMS) | 8ohms

- intrari: 2 stereo (inputul 1 duplicat pe panoul frontal)

- suporta montare in prizele AV cu dimensiuni sdandard doza europeana

- suporta audio over USB

- suporta acelasi cablu USB cu tabla interactiva

- include telecomanda IR + suporta control AV

Specificatii

Dimensiuni: 42 x 71 x 40mm

Dimensiuni ambalaj: 230 x 100 x 63mm

Greutate echipament: 63 grame

Greutate cu ambalaj: 1.1kg

Culoare: alb

Include afisaj LCD: Da

Senzor IR pe panoul spate pentru control AV: DA

Intrari:

2 x intrare stereo tip conector phoenix (inlclusi)

Putere 2 x 20w RMS @ 4ohms

Frecventa de raspuns: 80Hz~22kHz(±2dB)

S/N ratio: 98dB

Consum: mai putin de 40W

Accesorii incluse:

1 x masca priza
2 x cablu intrare 150 mm
2 x cablu incinte acustice 5 m
1 x sursa alimentare
1 x telecomanda

Alimentare: 00-240vAC 50/60Hz, Max 1A, DC Output 12V 4A, cablu lungime 3m
Garantie: 2 ani